Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПАСПОРТ

комплексного задания 1  уровня

областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) областных государственных бюджетных и автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства (Кирпичная кладка)

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов по
общепрофессиональным дисциплинам и темам профессиональных модулей,
объединенных в тестовое задание.

Содержание работы охватывает область знаний

и умений, являющихся общими для укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства и обеспечивающих выполнение работ в рамках компетенции «Кирпичная кладка».

Тематика теоретических вопросов:

- Строительные материалы и изделия: Стеновые керамические материалы, их свойства, марки кирпича; Строительные растворы, их свойства;

- Каменные работы: Способы кладки, Выполнение кладки из камней правильной формы, Инструменты и приспособления, Системы перевязки, Организация рабочего места, Подача материалов, Техника безопасности при выполнении каменных работ;

- Технология работы каменщика: Правила разрезки и элементы каменной кладки, Системы перевязки кладки, Инструменты и приспособления, Способы кладки, Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой, Правила техники безопасности.

Общее количество вопросов в тестовом задании – 100, индивидуальное тестовое задание включает 40 вопросов.

Время выполнения заданий – 60 минут.

Данное задание оценивается максимально в 20 баллов, по 0,5 баллов за каждый правильный ответ.

Выполнение задания   I уровня - «Тестирование» осуществляется в компьютерном классе, в котором размещено 10 автоматизированных рабочих мест - 10 персональных компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Напряжение, соответствующее нагрузке, при котором кирпич разрушается,  называется ......

2. Классификация кирпича по назначению:

б)  полнотелый, эффективный;

в)   полусухого прессования, пластического прессования.

3. Размеры в миллиметрах укрупненных керамических и силикатных пустотелых камней:

а)   250х250х138

б)  250х120х138

в)   288х138х138

4. Установите соответствие

| 1. Декоративная кладка | а) кладка, где наружная верста выложена из отборного или офактуренного кирпича |
| --- | --- |
| 2. Смешанная кладка | б) кладка с геометрическим рисунком на фасадной поверхности |
| 3. Лицевая клада | в) кладка выполненная из двух видов каменного материала |
|  | г) кладка из стеклоблоков |

5. Способность растворной смеси не расслаиваться при транспортировании и сохранять достаточную влажность на пористом основании называется:

а)   водоудерживающей способностью;

б)   транспортабельностью;

в)   влагозадержанием.

6. Основные свойства затвердевшего раствора, подлежащие контролю

б)  плотность на сжатие и средняя плотность;

в)  морозостойкость и средняя плотность.

7. Кирпич - половник применяется для кладки

а) забутки и малонагруженных конструкций

б)  наружных верст

в)  внутренних верст

г)  столбов размером 2х2 кирпича

8. Гидроизоляция, которая  служит для защиты стен подвалов и здания от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундаментов называется ........

9. Гидроизоляция, выполняемая  нанесением на поверхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителя или мастик на основе синтетических смол называется:

а)  окрасочной;

б)  оклеечной;

в)   штукатурной.

10. Инструмент, применяемый  для подачи и расстилания раствора на стене:

а) растворная лопатка;

б) кельма;

в) расшивка

11.Способ кладки кирпича на жестких растворах:

а) вприжим;

б) вприсык;

в)  вприсык с подрезкой раствора.

12.Глубина в мм не заполненных раствором швов при кирпичной кладке стен впустошовку допускается:

а) с лицевой стороны не более 15;

б)  с лицевой стороны не более 20;

в) с лицевой стороны не более 25.

13.Способ укладки кирпича на пластичном растворе с полным заполнением швов:

а) вприсык с подрезкой раствора;

б) вприсык;

в) вприжим.

14.Расстояние в миллиметрах от лицевой поверхности при расстилании раствора при способе вприжим:

а)  10-15;

б)  12-17;

в)   15-20.

15.Ряды, укладываемые в первом и последнем рядах кладки, независимо от принятой системы перевязки швов  .........

16.Кладка из пустотелых бетонных камней с закрытыми пустотами выполняется:

а)  пустотами вниз;

б)  пустотами вверх;

в)  не регламентируется.

17.Средняя толщина горизонтальных и вертикальных швов в мм в кладке из обработанных природных камней правильной формы:

а)  не менее 8 и не более 15;

б)  не менее 10 и не более 15;

в)  15.

18.Высота ярусов в м смешанной кладки из легкобетонных камней и кирпича не более:

а)  1,1;

б)  1,2;

в)  1,3.

19.Звено каменщиков, выполняющее  смешанную кладку стен из легкобетонных  камней и кирпича

а)  "тройка" или две "двойки"

б)  две "двойки"

в)  "тройка"

20. Места расположения порядовок при выполнении кирпичной кладки:

а)   по углам, в местах пересечения стен и на расстоянии 10-12м, на протяженных участках;

б)  только по углам;

в)   по углам и на расстоянии 5-7м.;

21. Высота здания, при строительстве которого применяют облегченную кирпично-бетонную кладку, допускается

а) не более 4 этажей

б) не более  2 этажей

в) не более 5 этажей

22. Свес каждого ряда кирпичей за плоскость стены при кладке карнизов не должен превышать длины кирпича

а)  1/3

б)  1/2

в)  1/4

23. Предельное отклонение в мм толщины конструкций столбов из бута и бутобетона:

а)  +/- 20;

б)  +/- 10;

в)  +/- 30.

24. Предельные отклонения в мм толщины вертикальных швов кладки стен из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков:

а)   -2+3;

б)   -2+2;

в)   -3+2.

25. Предельные отклонения в мм толщины конструкций стен из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков:

а)  +/- 15

б)   +/- 10

в)  +/- 20

26. Предельные отклонения в мм толщины конструкций столбов из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков:

а)  +/- 10

б)  +/- 15

в)  +/- 20

27.  Предельные отклонения в мм толщины горизонтальных швов кладки стен из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков:

а)   -2+3

б)   -2+2

в)   -3+2

28. Допускаемое отклонение в мм рядов кладки от горизонтали  на 10 метров длины стены не должно превышать:

а)  15;

б)  10;

в)  12.

29. Вертикальность граней, углов и горизонтальность рядов кирпичной кладки проверяется:

а) дважды на каждом ярусе кладки;

б) один раз на каждом ярусе кладки;

в)  после кладки каждого этажа.

30. Установите соответствие

| 1. Декоративная кладка | а) кладка, где наружная верста выложена из отборного или офактуренного кирпича |
| --- | --- |
| 2. Смешанная кладка | б) кладка с геометрическим рисунком на фасадной поверхности |
| 3. Лицевая клада | в) кладка выполненная из двух видов каменного материала |
|  | г) кладка из стеклоблоков |

31. Какой инструмент применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов?

а) угольник;

б) правило;

в) отвес.

32. Толщина средняя вертикальных швов кладки в мм из кирпича или камней правильной формы:

а) 10;

б) 20;

в)  25.

33. Толщина  в мм клинообразных швов клинчатых перемычек из обыкновенного кирпича:

а)  не менее 5 внизу и не более 25 вверху;

б)  не менее 4 внизу и не более 30 вверху;

в)  не менее 5 внизу и не более 35 вверху.

34. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут:

а)  одновременно с двух сторон от пят к замку;

б)  одновременно с двух сторон от замка к пятам;

в)  от одной пяты к другой.

35. Система перевязки, применяемая для кладки столбов и узких простенков длиной до 1м.:

а)  трехрядная;

б)  пятирядная;

в)  однорядная.

36. Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм носит название:

а)   шлямбур;

б)  скарпель;

в)   стальной лом.

37. Количество зон рабочего  место каменщиков:

а)  3;

б)  2;

в)  1.

38. Ширина рабочего прохода в миллиметрах между штабелями материалов и стеной составляет:

а)  не менее  600;

б)  1300-1500;

в)   300-400.

39. Временное соединение монтируемых конструкций с крюком грузоподъемной машины:

а)  строповка;

б)  расстроповка;

в)  временное усиление.

40. Расстояние в сантиметрах между камнями при кладке тычковых наружной версты:

а)   5-6;

б)   10-12;

в)   12-14.

41. Система перевязки, при которой стена имеет наибольшую прочность?

а) однорядной;

б) пятирядная;

в) трехрядной.

42. Как заканчивается кладка в уровне перекрытий?

а) в виде бортика высотой 150 мм над перекрытием;

б) на уровне перекрытия;

в) ниже перекрытия на 150 мм.

43. Когда применяется способ термоса?

а) если бутобетонную кладку возводить с использованием электропрогрева;

б) если бутобетонную кладку возводить с использованием химических добавок;

в) если бутобетонную кладку возводить методом замораживания.

44. Средняя толщина горизонтальных и вертикальных швов кирпичной  кладки составляет соответственно:

а) 10 мм - 12 мм;

б) 15 мм - 12 мм;

в) 12 мм - 10 мм.

45. Использование в кладке каменных материалов с неровной поверхностью с различной высотой:

а) снижает прочность кладки;

б) увеличивает прочность кладки;

в) не влияет на прочность кладки.

46. Кладка толщиной 250 мм при ветровом давлении 400 па должна иметь предельную высоту:

а) 2,25 м;

б) 1,5 м;

в) 3,0 м.

47. Теплоизоляционные свойства выше, если:

а) применяются каменные материалы с высокой теплопроводностью;

б) применяются каменные материалы с низкой теплопроводностью;

в) плотность швов кладки меньше.

48. При кладке в пустошовку раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности на:

а) 20-30 мм;

б) 10-15 мм;

в) 30-40 мм.

49. Способом " вполуприсык" ведется кладка:

а) наружных верст;

б) внутренних верст;

в) забутки.

50. Подвижность раствора для кладки "в прижим" должна быть:

а) 7-9 см;

б) 10-12 см;

в) 12-13 см.

51. Предохранительный пояс подвергается испытанию:

а) перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев;

б) через 12 месяцев;

в) не испытывается, а перед выдачей в эксплуатацию просто осматривается.

52. Правильность закладки углов в здании проверяют …......

53.В каком документе определяется численный и квалификационный состав бригады каменщиков?

а) в технологических картах;

б) в рабочих чертежах;

в) в производственной инструкции каменщика.

54. Ширина рабочей зоны рабочего места каменщика должна быть:

а) 700 мм;

б) 500 мм;

в) 1600 мм.

55. Способность растворной смеси растекаться под действием собственного веса называется .....

56. Сила ветра, при которой запрещена работа на высоте:

а) 9-10 м/cек;

б) 12-15 м/сек;

в) 18-20 м/сек.

57. Установите соответствие

| 1. Декоративная кладка | а) кладка, где наружная верста выложена из отборного или офактуренного кирпича |
| --- | --- |
| 2. Смешанная кладка | б) кладка с геометрическим рисунком на фасадной поверхности |
| 3. Лицевая клада | в) кладка выполненная из двух видов каменного материала |
|  | г) кладка из стеклоблоков |

58. Что такое система перевязки кладки?

а) схема перевязки поперечных швов;

б) схема перевязки продольных швов;

в) это порядок укладки кирпичей в кладке в соответствии с правилами разрезки.

59. Какой способ кладки верст в зимних условиях?

а) вприжим;

б) вприсык;

в) вприсык с подрезкой.

60. Горизонтальную гидроизоляцию укладывают непрерывной лентой:

а) в наружных стенах здания;

б) во внутренних стенах здания;

в) в наружных и внутренних стенах здания.

61. Сколько ложковых рядов кладки перевязываются тычковым при многорядной системе перевязки кирпичом 88 мм?

а) 3 ряда;

б) 5 рядов;

в) 6 рядов.

62. Когда применяют трехрядную систему перевязки?

а) при кладке стен;

б) при кладке столбов и простенков до 1 м;

в) при кладке пилястры до 1 м.

63. Какую минимальную толщину должны иметь стены для размещения вентиляционных каналов?

а) толщину 250 мм;

б) толщину 380 мм;

г) толщину 510 мм.

64. Какая из перечисленных кладок относится к облегченной?

а) колодцевая кладка;

б) кладка по многорядной системе перевязки;

в) кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами.

65. Чтобы все камни, уложенные в кладке работали только на сжатие:

а) подбирается раствор необходимой марки по прочности;

б) определяют систему перевязки кладки;

в) соблюдают все правила разрезки кладки.

66. При кладке какого элемента используют кружала?

а) простенка;

б) арочных перемычек;

в) карнизов.

67. Кладка клинчатых перемычек не допускается при пролетах:

а) >2 м;

б) >3,5 м;

в) >4 м.

68. Какие из кладок относится к декоративной?

а) многорядная;

б) крестовая сложная;

в) готическая.

69. Какие системы перевязки используют при кладке способом замораживания?

а) однорядную систему;

б) многорядную;

в) системы перевязки те же, что и при работе в летний период.

70. Какая предельная высота стен, выложенных способом замораживания?

а) до 10 м;

б) до 15 м;

в) до 20 м.

71. Готическая кладка выполняется:

а) чередованием тычкового и двух ложковых кирпичей;

б) чередованием тычковых и ложковых кирпичей;

в) чередованием двух тычковых и ложковогокорпичей.

72. На какой высоте относительно выложенной стены должен располагаться рабочий настил подмостей или лесов при выполнении облицовки одновременно с кладкой?

а) на 150 мм выше выложенной стены;

б) на  150 мм ниже выложенной стены;

в) на 300 мм ниже выложенной стены.

73. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в мм из кирпича и камней правильной формы .....

74. При кладке арочных перемычек швы между рядами должны быть:

а) перпендикулярны нижней поверхности арки;

в) перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки и перпендикулярны наружной поверхности кладки;

г) параллельны постелям рядов.

75. Установите соответствие

| 1. Декоративная кладка | а) кладка, где наружная верста выложена из отборного или офактуренного кирпича |
| --- | --- |
| 2. Смешанная кладка | б) кладка с геометрическим рисунком на фасадной поверхности |
| 3. Лицевая клада | в) кладка выполненная из двух видов каменного материала |
|  | г) кладка из стеклоблоков |

76. Какой способ кладки из бутовых камней используют при возведении простенков и столбов?

а) "под скобу";

б) "под лопатку";

в) "под залив".

77. Какими способами обеспечивают перевязку при бутовой кладке?

а) чередованием тычковых и ложковых камней, как в верстах и забутке, так и в смежных рядах;

б) чередованием тычковых и ложковых камней в верстах;

в) чередованием тычковых и ложковых рядов.

78. Свес каждого ряда кладки в карнизах и поясках допускается:

а) не > длины кирпича;

в) не > на 1/3 длины кирпича;

г) не > 1/2 длины кирпича.

79. Группа рабочих, выполняющих комплекс операций, которые составляют в сумме простой строительный процесс, называется......

80. При выполнении работ каменщик надевает предохранительный пояс если:

а) выполняет работы на высоте более 1,3 м;

б) при работе с лесов;

в) работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1.3 м и более.

81.Кладка, усиленная металлической сеткой или стержнями называется..........

82. Кладку, которую выполняют из двух видов каменного материала называют......

83. С какого ряда начинают кладку из керамического камня или кирпича:

а) ложкового;

б) наружного;

в) тычкового.

84. Рабочее место каменщика включает в себя:

а) участок стены где производится кладка;

б) рабочую зону где находиться каменщик;

в) зону где складируется необходимый запас кирпича и раствора;

г) рабочую зону, зону складирования материалов, транспортную зону.

д) все выше перечисленные.

85. Качество кирпичной кладки оценивается в зависимости от:

а) соответствия её проекту;

б) соблюдения требований СНиП;

в) соответствия требованиям СНиП, проекту и величине допущенных отклонений;

г) способа расшивки швов.

86. Укажите инструменты и приспособления для проверки вертикальности углов и поверхностей стен:

а) правило;

б) отвес и уровень;

в) правило и уровень;

г) отвес, уровень, нивелир.

87. Временные устройства установленные на спланированной поверхности грунта и предназначенные для возведения кладки на всю высоту здания называются .....

88. Зимой кладку с одновременной облицовкой выполняют на подогретых растворах марки не менее:

а) М25;

б) М50;

в) М75;

г) М100.

89. При укладке вприсык раствор расстилают от края стены:

а) 10-15мм;

б) 20-30мм;

в) 20-25мм;

г) не менее 30 мм.

90. Куда подают ящик с раствором при кладке столбов:

а) слева от каменщика;

б) напротив столба;

в) справа от каменщика;

г) справа от столба.

91. В пределах температурного шва примыкание стен осуществляется:

а) в четверть;

б) в шпунт;

в) впритык;

г) в четверть с герметизацией шва.

92. Какая из систем перевязки швов требует меньших затрат труда:

а) однорядная;

б) многорядная;

в) трехрядная;

г) крестовая.

93. В стенках толщиной 1,2,3 кирпича наружную версту первого ряда начинают с:

а) укладки ложком;

б) укладки штрабы;

в) укладки тычком;

г) укладки забутки.

94. Как называется кирпичная кладка с геометрически правильным рисунком на лицевой поверхности:

а) под расшивку;

б) декоративная;

в) в пустошовку;

г) лицевая геометрическая.

95. Указать виды кирпича для кладки столбов квадратного сечения по трёхрядной системе перевязки:

а) целый;

б) трёхчетвёрки;

в) половинки;

г) целый и половинки.

96. Облегчённую кирпично-бетонную кладку применяют для строительства зданий высотой:

а) более 5 этажей;

б) свыше 9 этажей;

в) до 4 этажей;

г) до 2 этажей.

97. Стены по назначению и расположению в здании подразделяются:

а) на лёгкие и тяжёлые;

б) на несущие;

в) на кирпичные и деревянные;

г) на внутренние кирпичные.

98. Забутовочный ряд укладывают способом.......

99.При кладке фасадов стен особой сложности звеном "двойкой" каменщик 2 разряда укладывает:

а) укладывает наружную версту

б) укладывает внутреннюю версту

в) раскладывает кирпич, расстилает раствор, укладывает внутреннюю версту;

г) раскладывает кирпич, расстилает раствор, укладывает забутку.

100. Вести кладку с подмостей расположенных выше уровня кладки:

а) запрещается;

б) разрешается с использованием предохранительного пояса;

в) разрешается при наличии ограждения;

г) разрешается при перепаде высот до 10 см.