Задание № 1

Вынос  точек способом полярных координат.

Вынести   ось здания СD способом полярных координат от условного пункта геодезической основы АВ на основании исходных данных.

Работу выполняют с применением  штатива, теодолита, рулетки, отвеса.

Порядок работы

- Установить теодолит в точку А  и привести  прибор в рабочее положение.

- Ориентировать  трубу на точку В и по углу βА, длине линии dА,   зафиксировать направление на точку С.

- Установить теодолит в точку В  и привести  прибор в рабочее положение.

- Ориентировать  трубу на точку А и по углу βВ, длине линии dВ  зафиксировать направление на точку D.

- Измерить полученную длину  оси здания CD при помощи рулетки.

- Данные по вынесению  оси  здания занести в таблицу № 1.

Схема решения задачи

Ведомость измерений

| № шифра | (А | (В | dА, м | dВ, м | CD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Задание № 2

Вынесение  точки с проектной отметкой.

На местности  вынести точку В (В1, В2, В3, В4 … Вn в соответствии с номером шифра участника олимпиады), с проектной отметкой Нпр = … м.

Работу выполняют с применением  штатива, нивелира, нивелирной рейки, маркера.

Порядок работы

- Установить нивелир на станцию  в установленное  место. Номер станции соответствует  номеру шифра участника олимпиады.

- Привести  прибор в рабочее положение.

- Произвести отсчет по рейке стоящей на репере.

- Выполнить необходимые вычисления для определения высоты проектной рейки.

- Установить нивелирную рейку так, чтобы высота пятки рейки была равна  проектной отметке Нпр.

- Под пяткой рейки (на пронумерованной линии, нумерация которого соответствует номеру шифра участника) отчетливой риской зафиксировать положение проектной отметки  (при помощи маркера).

- Данные по вынесению в натуру точки с проектной отметкой занести в таблицу № 2.

Схема решения задачи

Ведомость измерений

Таблица № 2

| № нивели-руемых точек | Отметки точек, м | Отсчеты по рейке, мм | Горизонт инструмента, Нi , м | Проектная отметка, м | Высота проектной рейки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реп. |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |